Documentatie Netwerk project La Vache

Het netwerk opzetten.

Om het network op te zetten zijn we begonnen een topologie te maken in Packet tracer.

Eerst zetten we een cloud neer als “Internet” deze verbinden we met een straight kabel naar een linksys ISR.
Vanaf de linksys ISR hebben we 3 hosts met vaste lijn verbonden (straight kabels) en 2 hosts wireless!

Daarna hebben we een Linksys ISR gehaald bij het NOKC gehaald.

Het is een WRT120N router.

Deze hebben we aangesloten aan de stroom,het internet en 2 computers. (hosts)

Toen zijn we begonnen met het configureren van de modem,
dit deden we door op de Server computer te gaan en op  te drukken.

Vervolgens gaan we naar  te gaan.

En openen we cmd.

daar typen we in: ipconfig /all

Daarna kregen we deze uitslag:

Dit betekend dat we naar 192.168.1.1 moeten om de ISR te configuren.

Hier vulde we in: admin als username en admin als password.

We komen om de eerste pagina, daar zetten we de volgende instellingen.

Nu staat DHCP aan, we gaan naar de volgende pagina.

Wireless.

Ook even portforwarding instellen.

21 tot 23 is voor FTP, en To IP Address is de host computer.

Port 80 is voor HTTP de webserver dus.

Dan de DMZ instellen.

Backup maken van de ISR en klaar!

Het configuren van de ISR is nu klaar!
Het netwerk is te benaderen via wireless met de webkey 0000000112

Vervolgens zijn we begonnen met het instellen van een FTP.
We gebruiken hiervoor een software genaamd FileZilla Server.

Deze stellen we in op het ip: 192.168.0.101 (de server)

Nu is er ook de mogelijkheid om in dit programma users aan te maken, elke user kan ze eigen wachtwoord krijgen en ze eigen mappen waar die naar kan up- en downloaden.

Ook kan je bepaalde mappen in read-only zetten zodat de gebruiker alleen de bestanden in deze map kan lezen maar niet kan bewerken!

Nadat we klaar waren met het configureren van de FTP zijn we begonnen met de HTTP.

We gebruikte hiervoor xampp.

Xampp geeft de mogelijkheid voor HTTP (via Apache),FTP (via FileZilla),Mysql,mecury en tomcat.

Wij gebruiken het alleen voor HTTP dus apache.

Xammp maakt een folder aan die htdocs heet, in deze folder moeten de bestanden staan die online moeten komen. (C:\xampp\htdocs)
Bij ons dus de gehele website.

Deze site is nu te benaderen wanneer iemand in het netwerk naar: http://192.168.0.101 gaat.