Draadloos Netwerk

En

Bluetooth

Gemaakt door: Tim Klijn & Wietse van Kalsbeek

Coach: Angela Post

Klas: 1e jaar MBI

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Inleiding	3

Wat is WiFi	5

De beveiliging van WiFi	6

Encryptie WiFi	8

Encryptie op een draadloos netwerk	8

WEP encryptie	8

WPA encryptie	8

WPA2 encryptie	9

Broadcast	9

Login aanpassen	9

Mac-filtering	10

Bluetooth	10

Geschiedenis	10

De techniek	11

12

Beveiliging	12

Bluetooth versus IrDA	13

Functies die Bluetooth kan uitvoeren	14

Draadloze invoerapparaten	15

Synchroniseren tussen pc en mobiele telefoon	16

Een thuisnetwerk via het stopcontact…………………………………………………………18

Makkelijk aan te sluiten………………………………………………………………………19

Voordelen ten opzichte van draadloos………………………………………………………..19

Een volwaardig lokaal netwerk……………………………………………………………….19

De snelheid……………………………………………………………………………………20

Competenties en werkprocessen……………………………………………………………...21

feedback………………………………………………………………………………………22

# Inleiding

Vroeger. Vroeger was alles anders. Televisie was er (bijna) niet, computeren en gamen waren nog onbekende begrippen en ’s avonds in het donker buiten (of in de kroeg) rondhangen dat deden de jongelui van toen niet. Wat deed je dan wel in de avonduren? Met het hele gezin luisteren naar de radio. Hoorspelen en G.B.J. Hilterman. Gezellig was dat. Maar wel in mono. Totdat de apparatuur verbeterde en de uitzendingen van betere kwaliteit werden. HiFi was geboren.

Vroeger. Vroeger was alles anders. Totdat computers een algemeen begrip werden, en het woord netwerken een andere betekenis kreeg dan met collega’s en beroepsgenoten gezellig borrelen en kletsen. PC’s werden aan elkaar geknoopt middels een net van draden. Maar ook hier verbeterde de apparatuur. Het draadnet werd werkloos bij het ontstaan van het draadloos netwerk. WiFi was geboren.

Algemeen:

Een draadloos netwerk. Iedereen kent het inmiddels en praat erover mee alsof men er verstand van heeft. Maar weet je ook hoe het werkt? En wat er wordt verstaan onder accesspoints, router’s, switches, kabelmodems, multi-PC-modems, ADSL-routers met of zonder modem, 802.11 (a,b,c,d,e,f,g,p,x) protocol, security, WiFi, 64 en 128-bits encryptie, WEP, NetStumbler, Bluetooth en dat alles draadloos?

Dat is een gedegen onderzoek waard. Zodat iedereen weet waar-ie over praat.

Producten:

Gevraagd wordt een onderzoeksverslag te produceren waarbij aandacht wordt besteed aan:

De werking van WiFi

De werking van Blue Tooth

De gebruikte technieken

De verschillende soorten apparatuur

Beveiligingstechnieken

Etc.

Daarnaast wordt met de bij het ICT Lyceum beschikbare apparatuur twee draadloze netwerkjes gebouwd en geconfigureerd. En gespeeld met de mogelijkheden van beveiliging. En dus het scannen van en het inbreken bij de minder of niet beveiligde buurman. De bouw van deze netwerken resulteert in een verslag waarin je rapporteert:

De ontwerpen van de netwerken

Een installatiehandleiding van de door jouw gebruikte componenten (met de nodige plaatjes…)

De bouw van de netwerken

De configuratie van de netwerken

De beveiliging van de netwerken

De beveiliging van de andere netwerken

Het testen van de netwerken

Etc.

Richt-SBU’s:

Twee weken

Groepsgrootte:

2 (indien noodzaak Max. 3)

Begineisen:

Niveau 3. Kennis van bedrade netwerken (opgedaan bij Agro Dijkstra) is een pré.

Bronnen:

Volgens TILT-methode (wat is dat nou weer?)

Diverse boeken in LWP

Internet (te kust en te keur)

Beoordeling:

De projectgroep wordt beoordeeld op de volgende punten:

Kwaliteit werkplanning (werkplanning is voorwaardelijk voor het vervolg)

Kwaliteit rapportage WiFi

Kwaliteit rapportage Blue Tooth

Kwaliteit verslag bouwfase

Perfect werkende netwerken

Opgedane kennis draadloze netwerken en netwerk-componenten

Samenwerking

Vorm en inhoud eindverslag (inclusief werkplanning, logboek(en) en evaluaties)

Verzamelde bewijslast voor aan te tonen competenties (zie competentiewijzer)

Benodigdheden:

Diverse netwerkartikelen. Te leen in LWP, meenemen van thuis mag natuurlijk ook.

# Wat is WiFi

Gelukkig is er een internationale standaard voor draadloze communicatie. Deze heet IEEE 802.11b. Aangezien niet-techneuten dat niet kunnen onthouden wordt de standaard ook WiFi genoemd. Dat is een afkorting voor Wireless Fidelity. De genoemde IEEE 802.11b specificatie gebruikt een maximale doorvoersnelheid van 11 Mbps. Dat is dus aanzienlijk minder dan de 100 Mbps van een modern bekabeld netwerk. Sinds kort is een opvolger beschikbaar in de vorm van de 802.11g specificatie. Deze heeft een maximale doorvoersnelheid van 54 Mbps.

De industrie heeft dit keer goed nagedacht, want apparaten die de 802.11g specificatie gebruiken zijn backwards compatibel met 802.11b. Een bestaande Wireless card is dus niet meteen onbruikbaar als u een snelle 802.11g Router/accesspoint koopt. Voor de echte snelheidsduivels is er trouwens alweer een snellere variant in opkomst. Super G belooft de dubbele snelheid van de huidige standaard 802.11g. Dit wordt voorlopig nog bereikt door aan de bestaande standaards allerlei handigheidjes toe te voegen. Daarom zien wij Super G nog niet als een goed alternatief. Houdt u het voorlopig nog maar even op accesspoints en draadloze kaarten volgens de 802.11g standaard.

En voor wie het graag precies wil weten: er is nog een andere specificatie voor draadloze dataverbindingen tussen apparaten, genaamd Bluetooth. De Bluetooth technologie is vooral bedoeld voor verbindingen tussen kleine en draagbare apparaten, zoals PDA's, mobiele telefoons, printers, scanners, digitale camera's en telefoons. De doorvoersnelheid is dan ook laag: maximaal 1 Mbps. Dat maakt deze technologie oninteressant voor netwerken. We beperken ons in dit artikel dus tot wifi.

# De beveiliging van WiFi

De makkelijkste manier om een draadloos netwerk aan te leggen is de zogenaamde 'out-of-the-box' methode. Je koopt een WiFi router, sluit je (kabel of adsl) modem aan, eventueel de drivers voor de adapter voor je computer installeren, de boel aanzetten en klaar. De meeste routers die tegenwoordig verkocht worden, werken al op deze manier.

Lekker makkelijk: geen instellingen, geen gedoe met termen die je niet snapt, het werkt gewoon. Maar echt veilig is deze methode uiteraard niet: sterker, het is de meest onveilige manier om een netwerk in te richten.

Bovenstaand scenario levert prachtige open netwerken op: zoek in een willekeurige straat met een laptop naar draadloze toegang en je hebt grote kans dat je van meerdere netwerken gebruik kunt maken...
Gelukkig zijn er vele manieren om je netwerk wel veilig - of in ieder geval veiliger - in te richten. Met de volgende stappen kun je, je draadloos netwerk beveiligen. Uiteraard hoef je niet alle stappen te volgen: beveiliging is een afweging tussen gemak en veiligheid. Hoe veiliger, hoe minder gemak, en vice versa.

# Encryptie WiFi

## Encryptie op een draadloos netwerk

Met encryptie kun je een draadloos netwerk beveiligen. Encryptie, ofwel versleuteling, zorgt ervoor dat informatie die over het netwerk vliegt beschermd is door een sleutel. Weet je de sleutel, dan mag je meepraten. Weet je hem niet, dan kom je er niet op. Goed, dat is een wel erg versimpelde weergave van de werkelijkheid, maar het idee mag duidelijk zijn: informatie kun je beschermen met een wachtwoord of sleutel. Op een netwerk worden pakketjes die over het netwerk vliegen voorzien van zo'n sleutel (of eigenlijk: slot). De meeste routers zijn tegenwoordig standaard uitgerust met WEP encryptie en WPA encryptie. Beide varianten kennen subtypes die elk een verschillende mate van beveiliging geven.

## WEP encryptie

WEP staat voor Wired Equivalent Privacy. WEP encryptie wordt door velen als te zwak gezien voor het beveiligen van een netwerk. Dat is niet onterecht. Een WEP sleutel is namelijk vrij gemakkelijk te kraken. Er zijn zelfs vrij downloadbare tools voor beschikbaar zoals WEPcrack, WEPdecrypt en Airsnort. Een WEP sleutel wordt aangemaakt op basis van een gedeelde sleutel die op elke computer hetzelfde is én een 'initilization vector'. De intitialization vector of IV is bij WEP vrij kort, namelijk 24 bits. Dit betekent dat het relatief kort duurt voordat twee datapakketjes versleuteld zijn met dezelfde IV. Hierdoor reizen er om de zoveel tijd (afhankelijk van de drukte op het netwerk) pakketjes over het netwerk die op elkaar lijken. Door deze pakketjes op te vangen wordt het voor een hacker mogelijk om een gemeenschappelijke eigenschap te ontdekken: de netwerksleutel. En zo kan hij/zij toegang krijgen tot het netwerk. Daar komt nog bij dat de headers van pakketjes niet versleuteld worden door WEP. Ze zijn dus zo 'uit de lucht te plukken' door elke computer binnen het bereik van het Access point.

## WPA encryptie

WPA lost onder andere het 'zwakke headers' probleem van WEP op. WPA maakt gebruik van 'Autonomous Rekeying' of vrij vertaald 'zelfstandige herversleuteling'. Het Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) van WPA verzint voor ieder pakketje een nieuwe unieke sleutel. In feite is TKIP de opvolger van WEP. Kort gezegd is de versleuteling van pakketjes bij WPA encryptie sterker en er wordt razendsnel automatisch van sleutel verwisseld. Dit maakt het moeilijk om van buitenaf de netwerksleutel te achterhalen. Een betere encryptievorm die je (nog) niet in elke router vindt (maar wel in de LinksysWRT54G) heet Advanced Encryption Standard (AES) of 'Rijndael'. Deze standaard is in 2001 door de Amerikaanse overheid als standaard aangenomen voor het beveiligen van gevoelige overheidsinformatie. AES is voorlopig de sterkste vorm van beveiliging, maar de thuisgebruiker doet het meestal met WEP of liever WPA met TKIP.

## WPA2 encryptie

De WPA2 encryptie is de laatste telg in Wireless land. 
Deze nieuwe technologie is gebaseerd op IEEE 802.11i, een uitbreiding van de 802.11-standaard die eind juli is geratificeerd. WPA2 is terugwaarts compatibel met de eerste versie. Daardoor kunnen bedrijven die al WPA-producten gebruiken volgens de alliantie in hun eigen tempo migreren naar het hogere beveiligingsniveau. Leveranciers van de per 1 september gecertificeerde WPA2-producten zijn onder meer Atheros, Broadcom, Cisco, Intel en Realtek.

Volgens de Wi-Fi-alliantie voldoet WPA2 aan de strengste beveiligingsbehoeften van grote ondernemingen. WPA2 maakt standaard gebruik van de Advanced Ecryption Standard (AES), een geavanceerdere vorm van versleuteling. AES voldoet aan security-eisen van de Amerikaanse overheid.

SSID
Een SSID (Service Set IDentifier) is een naam die je aan je draadloos netwerk geeft. Een draadloze router heeft standaard een SSID, die meestal samenhangt met het merk. Wanneer je deze standaard waarde niet verandert, is er op zich geen man overboord, maar al dan niet kwaadwillenden kunnen wel direct zien over welke hardware je beschikt, en mogelijke kwetsbaarheden in die hardware uitbuiten. Even aanpassen dus: dan loop je ook niet het risico dat je per ongeluk van het netwerk van de buren - die toevallig dezelfde router in de aanbieding kochten - gebruikt.

Broadcast
Een draadloos toegangspunt (AP: access point) zendt standaard constant zijn SSID uit: hier ben ik, en zo heet ik. Computers kunnen die broadcast opvangen en verbinding maken met het AP. Vaak is het handig om in eerste instantie het broadcasten aan te laten, zodat je makkelijk het - aangepaste - SSID van je router kunt vinden en de verbinding kunt instellen. Nadat alles goed werkt, is het echter aan te bevelen het broadcasten uit te schakelen: je eigen hardware kan je router wel vinden, maar anderen zien niet direct je netwerk.

Login aanpassen
Het SSID, broadcasten en latere instellingen pas je in de regel allemaal aan via een webinterface met je draadloze router. Vaak moet je in je browser naar een intern adres - meestal 192.168.x.x - surfen, inloggen en je instellingen aanpassen. Die webinterface heeft meestal een login: je moet een gebruikersnaam en wachtwoord intikken om toegang tot je router te krijgen. De standaard login (vaak admin/admin) is echter meestal erg makkelijk te raden: er zijn zelfs complete lijsten met logins. Door deze login-gegevens direct aan te passen, voorkom je niet alleen dat derden de configuratie van je router (en daarmee je netwerk) kunnen zien, je voorkomt ook dat je configuratie aangepast kan worden, waardoor je zelfs buitengesloten van je eigen netwerk zou kunnen worden.

Static IP

Er zijn twee manieren waarop computers met een router kunnen communiceren: de router geeft elke computer zelf een IP-adres (uniek adres binnen een netwerk), of alle computers gebruiken een vast IP-adres. De eerste methode is standaard: elke pc die de router 'ziet', krijgt automatisch een IP-adres, zodat met de router gecommuniceerd kan worden. Computers van buiten je netwerk kunnen op deze manier echter ook gemakkelijk een IP-adres van de router krijgen, en deel uit gaan maken van je netwerk: niet direct een gewenste situatie. Beter is het alle computers een vast IP-adres te geven en deze adressen toegang tot je router te geven. Ongeoorloofde adressen kunnen zo geen toegang tot je netwerk krijgen.

Mac-filtering
Naast het bovengenoemde IP-adres heeft elke netwerkkaart (draadloos, bedraad, maar ook bijvoorbeeld bluetooth hardware) een vast mac-adres. Een mac-adres (Media Access Control) is een uniek nummer, dat voor geen twee netwerkkaarten hetzelfde is. Anders dan het IP-adres, is een mac-adres niet (gemakkelijk) te wijzigen. Daarom is het raadzaam de mac-adressen van computers (of eigenlijk de netwerkkaarten) toegang tot je router te geven, en andere adressen toegang te weigeren. Dit principe heet mac-filtering en is op vrijwel elke draadloze router aanwezig.

# Bluetooth

## Geschiedenis

De geschiedenis van Bluetooth begint in 1994, toen Ericsson zocht naar een goedkope manier om via een radioverbinding communicatie tot stand te brengen tussen mobiele telefoons en andere apparaten. Men had zich ten doel gesteld om allerlei kabels tussen mobiele telefoons en pc-cards, koptelefoons, desktopapparaten enz. Overbodig te maken. Naarmate het onderzoek vorderde, werd het de onderzoekers duidelijk dat de toepassingsmogelijkheden voor een dergelijke korte-afstandsradioverbinding veel waren.

De techniek zelf is ontwikkeld door de Nederlander Jaap Haartsen die bij Ericsson in dienst was. De naam Bluetooth verwijst naar de Vikingenkoning Harald Blauwtand (Harald Blåtand) die het christendom in Scandinavië introduceerde. Het was oorspronkelijk de werknaam van het project, maar bij gebrek aan een betere naam is het ook de definitieve naam geworden.

Voor de ontwikkeling en het 'in de markt zetten' van de Bluetooth-techniek is in 1998 besloten tot het oprichten van de 'Bluetooth Special Interest Group' (SIG), waarbij zich al gauw vrijwel alle grote elektronicabedrijven, softwareontwikkelaars en telecombedrijven aansloten (onder meer Palm, Ericsson, IBM, Intel, Lucent Technologies, Microsoft, Motorola, Nokia en Toshiba). Bluetooth moest vrij van royalty's worden en geheel 'open'.

## De techniek

Bluetooth is een radioverbinding (in de 2,45 GHz band) voor spraak en data op de korte afstand. Het werkt 'point to multipoint', wat inhoudt dat een enkele bron meer 'ontvangers' kan bedienen. Wanneer twee Bluetooth-apparaten een verbinding hebben opgebouwd, dan ontstaat een zogenoemd piconet. Er kunnen op dezelfde plek meerdere van dergelijke piconets naast elkaar bestaan, in wat men een scatternet noemt. Binnen een piconet ondersteunt Bluetooth maximaal acht actieve verschillende apparaten, terwijl er in totaal 127 apparaten een verbinding kunnen houden (deze zijn tijdelijk 'geparkeerd').

Normaal gesproken zal het binnen een straal van 1 tot 10 meter functioneren, maar wanneer het zendvermogen wordt opgevoerd, kan de 100 meter worden gehaald. Een zogenoemde 'zichtverbinding' is niet nodig; dankzij de GHz-radioverbinding dringt het Bluetooth-signaal ook door vaste materialen (zolang het geen metaal is).

De communicatie van digitale spraak behoort tot de standaardmogelijkheden van Bluetooth. Bluetooth ondersteunt binnen een piconet tot drie gelijktijdige Full-duplex-gesprekken.

Omdat Bluetooth een vervanger is voor de (korte) kabels, kan het worden gebruikt om allerlei apparaten met elkaar te laten communiceren. De ontwerpers hebben met opzet gebruikgemaakt van een goedkope radiotechniek, zodat Bluetooth zonder veel bezwaar in ieder apparaat kan worden ingebouwd. Omdat Bluetooth normaal gesproken ook weinig stroom verbruikt (30 µA (microampère) in 'hold mode' en 8-30 milliampère bij een actieve verbinding), kan het ook worden toegepast in mobiele apparaten die afhankelijk zijn van batterijen.

Voor Bluetooth is een frequentie uitgezocht die ook wereldwijd beschikbaar is. Dit had wat voeten in de aarde, want vooral voor Spanje, Japan en Frankrijk was het aanvankelijk een probleem. In Frankrijk was dit frequentiespectrum al in gebruik voor militaire toepassingen, maar sinds 1 januari 2001 staat ook daar de 2,45 GHz-band voor Bluetooth ter beschikking. Deze frequentie is vrij, en wordt ook gebruikt voor babyfoons, afstandsbedieningen van garagedeuren, draadloze telefoons, magnetrons, en Wi-Fi-toepassingen. Om storingen te voorkomen gebruikt Bluetooth frequency hopping.

## Beveiliging

Omdat de radiosignalen kunnen worden opgevangen door alle ontvangers die zich in de buurt van de Bluetooth-apparaten bevinden, ondersteunt Bluetooth in het basisprotocol authenticatie en encryptie. Authenticatie vindt plaats middels een geheime sleutel, die zich op beide apparaten moet bevinden. Het protocol staat het wel toe dat het ene apparaat het andere authenticeert. Na authenticatie is het mogelijk om de verbinding te versleutelen (encryptie).

Als het Bluetoothapparaat niet voldoende beveiligd wordt, kan door middel van bluejacking informatie verzonden worden naar of verkregen worden van het apparaat.

## Bluetooth versus IrDA

Bluetooth is net als de infrarode verbinding (IrDA), een communicatiemiddel voor de korte afstand. Beide verbindingsmogelijkheden concurreren dus met elkaar. Vooral bij het uitwisselen van data, zoals het 'synchroniseren' van een handheld computer met een pc, mikken de beide technieken ook op dezelfde functionaliteit. Zij maken hiervoor zelfs gebruik van hetzelfde 'upper layer' protocol (OBEX) en beide streven ernaar om gebruik te kunnen maken van dezelfde applicatie.

Toch hebben Bluetooth en IrDA specifieke eigenschappen, waardoor zij in verschillende situaties de voorkeur verdienen. In een ruimte met veel apparaten op de Bluetooth-frequentie (veel mobiele telefoons, bijvoorbeeld), is het eenvoudiger om gegevens uit te wisselen via IrDA; het is dan mogelijk om beide apparaten op elkaar te 'richten', zonder dat andere tussenbeide kunnen komen. Met Bluetooth is het wat lastig 'mikken' en daardoor duurt het even voordat Bluetooth alle soortgenoten in de buurt heeft ontdekt. Vervolgens kan er nog tijd overheen gaan, voordat uit de naburige apparaten het juiste is geïdentificeerd, waarvoor extra informatie nodig kan zijn. Ook het beveiligingsmechanisme in Bluetooth vraagt tijd.

In andere gevallen verdient Bluetooth weer de voorkeur. Zo kan met mobiele apparatuur worden gecommuniceerd, zonder dat deze tevoorschijn hoeft te worden gehaald; de mobiele telefoon kan in de tas blijven tijdens het synchroniseren. Bovendien mag, in tegenstelling tot bij IrDA, een apparaat worden bewogen tijdens de communicatie, waardoor het apparaat ook klaar is om te ontvangen wanneer het 'op het lichaam' wordt gedragen. Hierdoor kan de gebruiker van een Bluetooth mobiele telefoon zijn telefoon gewoon in zijn zak laten zitten wanneer hij via een laptop een 'dial up'-verbinding met het Internet maakt. De telefoon hoeft niet, zoals bij infrarood, naast de laptop te liggen. Dankzij het 'multi-point'-karakter van Bluetooth is het ook mogelijk om meerdere van Bluetooth voorziene apparaten, via een enkel LAN Access Point in een ruimte, toegang te geven tot een (bekabeld) netwerk. Hier kan echter wel de beperkte snelheid van Bluetooth een rol spelen. Bluetooth kan maar communiceren met 1 Mbps (bij IrDA is dat tot 4 Mbps, respectievelijk 16 Mbps voor modernere varianten).

Verder is Bluetooth niet merkgebonden wat als voordeel heeft dat men bijvoorbeeld in een auto met een Bluetooth car-kit kan aanmelden met elke GSM uitgerust met dit systeem.

Bluetooth zal niet concurreren met het draadloze LAN 802.11 (Wi-Fi). Bluetooth biedt een lager bereik en een lagere bandbreedte, maar is veel goedkoper en energiezuiniger en daardoor beter op grote schaal toe te passen in (mobiele) apparatuur.

VS IrDA

## Functies die Bluetooth kan uitvoeren

Bluetooth werkt op basis van zogenaamde profielen. Elk profiel heeft een specifieke functie. De mogelijke functies zijn:

- Contact leggen met een ander Bluetooth-apparaat. Zodra dit contact is gelegd spreken we van een 'pair'. Het contact leggen heet daarom ook wel 'pairing'.

- Door middel van Bluetooth wordt een netwerkverbinding tot stand gebracht.

- Bluetooth zorgt voor datatransfer tussen pc en bijvoorbeeld mobiele telefoon.

- Bluetooth regelt internettoegang via een virtueel modem.

- Bluetooth maakt verbinding met Outlook en zorgt voor draadloze ontvangst en verzending van e-mail.

- Bluetooth synchroniseert en vergelijkt onder meer de agendagegevens met Outlook.

- Bluetooth emuleert een seriële poort en stelt deze beschikbaar aan applicaties.

Draadloze invoerapparaten

Draadloze apparatuur wordt steeds populairder. Logisch, want kabels misstaan op elk bureau. Toch is het Bluetooth-aanbod maar langzaam aan het groeien en dat komt vooral doordat menig fabrikant Bluetooth lange tijd niet gebruikersvriendelijk genoeg vond. In principe is Bluetooth 'plug and play', maar wat als het draadloze Bluetooth-toetsenbord niet reageert wanneer u de pc opstart? Dan werkt geen enkele toetsaanslag. In het begintijdperk van Bluetooth speelde dit probleem vaak en moest u teruggrijpen op een conventioneel toetsenbord. Tegenwoordig is dit al een stuk minder en wint Bluetooth steeds meer het vertrouwen van de fabrikanten.

# Synchroniseren tussen pc en mobiele telefoon

Een van de apparaten die tegenwoordig bijna standaard met Bluetooth-communicatie is uitgerust is de mobiele telefoon. Niet verwonderlijk, want het mobieltje is steeds meer een dataopslagmedium, dus is communicatie met de pc belangrijk. Om de foto's, video's, afspraken en adresgegevens op het mobieltje met de pc te synchroniseren moet ook uw pc Bluetooth-compatibel zijn. De meeste moderne laptops zijn dat standaard. Desktop pc's en oudere laptops moet u van een Bluetooth-uitbreiding voorzien. Dikwijls is dat een stick voor de USB-poort:

- Steek de stick in de USB-poort.

- Installeer de meegeleverde driver of download de driver vanaf de website van de leverancier.

- Zodra de installatie is geslaagd verschijnt in de systeembalk een Bluetooth-icoon.

- Activeer nu via het menu van uw mobiele telefoon de Bluetooth-functie van de telefoon. Zet de optie Telefoon verbergen uit.

- Door op de pc op de icoon te dubbelklikken start u de Bluetooth Setup Wizard, die u helpt om contact te maken met uw mobiele telefoon.

De data-uitwisseling verloopt in grote lijnen op de pc als volgt:

- Rechtsklik in de systeembalk van Windows XP op de Bluetooth-icoon. U krijgt nu het Bluetooth-menu te zien.

- Laat de telefoon zoeken naar actieve Bluetooth-apparaten, als alles goed gaat vindt de telefoon uw computer en verschijnt de naam van uw computer op de telefoondisplay.

- Op de computer verschijnt het volgende venster:

- Klik in de tekstballon.

- Van de twee apparaten die u wilt koppelen via Bluetooth bepaalt het eerste invoerapparaat de authentificatie-sleutel, die nodig is voor de beveiligde data-uitwisseling. Stel dat de telefoon het eerste apparaat is, dan moet u vervolgens op de computer dezelfde sleutel ingeven die u ook op de telefoon ingaf. In het afgebeelde voorbeeld is dit de tekenreeks 1234.

- U kunt nu bestanden gaan versturen, bijvoorbeeld vanaf de telefoon naar uw pc: activeer daartoe op de pc de menuoptie Bestanden ontvangen, de computer staat nu in de wachtstand.

- Neem uw telefoon, selecteer het bestand dat u wilt verzenden en selecteer Verzenden via Bluetooth.

- Uw computer ontvangt het verzonden bestand en het volgende dialoogvenster verschijnt:

- Klik op de knop Voltooien en u krijgt een samenvatting van het communicatieproces.

Andere Bluetooth-apparatuur, zoals een printer, headset of MP3-speler, laat zich op soortgelijke wijze verbinden met uw computer.

Een thuisnetwerk via het stopcontact

Om thuis een netwerk aan te leggen kun je tegenwoordig heel eenvoudig gebruik maken van het elektriciteitsnet. Met Homeplug maak je van ieder stopcontact een netwerkaansluiting.

Steeds meer woonhuizen worden voorzien van een eigen netwerkje. Dat kan draadloos of via netwerkkabels. Het laatste levert de beste prestaties en is het minst storingsgevoelig. De aanleg is echter een klus waar niemand op zit te wachten. Het boren van gaten en wegwerken van kabels is niet ieders hobby.
 Daarbij breng zo'n netwerk nog onverwacht veel kosten met zich mee, vooral als je alles netjes in kabelgoten wilt wegwerken.

Er is echter een alternatief. Ieder huis beschikt al over een uitgebreid netwerk met aansluitpunten in iedere kamer: Het elektriciteitsnet.

Makkelijk aan te sluiten
Homeplug (ook wel Powerline genoemd) is een nieuwe techniek waarbij dit lichtnet als computernetwerk wordt gebruikt. Voor deze techniek is een standaard die wordt bewaakt door de Homeplug Powerline Alliance. Het werkt voor de gebruiker doodsimpel. Je sluit de kabel van de homeplug adapter aan op de Ethernet-aansluiting van een computer of router, waarna je de adapter in het stopcontact prikt. Sluit elders in huis een andere computer via een zelfde adapter aan op het lichtnet en beide apparaten staan met elkaar in verbinding!

Iedere computer heeft stroom nodig om te kunnen werken dus connectie met het elektriciteitsnet is altijd aanwezig. Homeplug werkt ook via een haspel of een stekkerdoos, mits deze van goede kwaliteit zijn.

Voordelen ten opzichte van draadloos
Waarom zou je je netwerk "via het stopcontact" laten lopen nu er zoveel draadloze alternatieven zijn? Ten eerste is het veiliger. Het signaal blijft binnenshuis. Via de meterkast verspreidt het zich zonder problemen over de verschillende groepen, maar het gaat niet "de straat op". Als het lichtnet van een huis is onderverdeeld in verschillende fasen (komt alleen bij heel grote huizen voor) blijft het signaal binnen dat segement.

Daarnaast is heeft het minder te lijden van signaalverlies dan een draadloos netwerk. Het bereik van 200 meter is voldoende voor ieder woonhuis. Wifi en Bluetooth hebben ook een groot bereik, maar dikke plafonds van gewapend beton zorgen er bij draadloze netwerken meestal toch voor dat computers die op andere verdiepingen staan te kampen hebben met trage verbindingen. In de praktijk wordt Homeplug vaak samen met een andere netwerktechniek gebruikt. Zo kun je een draadloos netwerk in je huis opzetten en die ene pc op zolder die anders een trage verbinding heeft via het stopcontact met de router verbinden. Ook kun je (bijvoorbeeld op een kantoor) een bekabeld netwerk aanleggen voor de bureau pc's en de laptops van een homeplug-adapter voorzien.

Een volwaardig lokaal netwerk
Verwar Homeplug niet met het "internet via de stopcontact" waar NUON ooit mee experimenteerde. Homeplug is een lokaal netwerk en geen internetsignaal wat van buitenaf via het lichtnet binnenkomt. Het delen van een internetverbinding is maar één van de vele mogelijkheden van een netwerk. De verbinding kan ook worden gebruikt om te gamen, te printen en om bestanden te delen met andere computers en randapparatuur die op het lokale netwerk zijn aangesloten.

De snelheid
Via het lichtnet zijn snelheden van 14 megabit per seconde mogelijk. In de praktijk zal dit wat lager liggen. Het lichtnet wordt door veel apparaten gebruikt, die een niet constante stroombehoefte hebben, dit geeft de nodige ruis op het netwerk zodat er een stevige foutcorrectie moet plaatsvinden. Homeplug kan zich echter prima meten met een gemiddelde draadloze verbinding, en is sneller dan een ADSL-internetverbinding zodat je optimaal gebruik kunt maken van internet.

De benodigde adapters
Om thuis een netwerk via het stopcontact heb je minimaal twee Homeplug-adapters nodig. Via de FAN Shop kun je een Devolo MicroLink dLAN Starter Kit Ethernet bestellen waarmee je twee computers of één computer en een (internet)router op het stroomnetwerk kunt aansluiten. Extra computers of andere apparatuur kun je aansluiten via extra sets of via een losse Microlink-adapters (voor als je een oneven aantal adapters nodig hebt).

Competenties en werkprocessen:

Kwaliteit leveren:	Je wilt dit project goed afsluiten dus moet dit verslag kwalitatief goed in elkaar zetten.

Leren:	We wisten weinig van dit onderwerp dus we leerden er ontzettend veel van.

Op de behoefte van de klant:	De docent is de “klant” dus je moet een verslag maken waar de eisen van de “klant” in zitten.

Plannen en organiseren:	Je hebt een planning voor 2 weken dus zo doende hebben we zelf een planning gemaakt. Zodat je precies wist wanneer iets af moest zijn en ingeleverd moest worden.

Creëren en innoveren:	Je maakt met het kleine beetje informatie dat je uit boeken of van het internet haalt, toch een verslag over dit onderwerp hierin innoveer je door nieuwe dingen te testen en te gebruiken.

Onderzoeken:	We hebben het een en ander onderzocht over Bluetooth en WIFI.

Materialen en middelen inzetten:	We hebben internet, boeken, plaatjes en een computer gebruikt.

Formuleren en rapporteren:	We hebben stap voor stap beschreven wat we gedaan hebben en dit alles gebundeld.

Samen werken en overleggen:	Dit was een project voor 2 personen dus samen werken en overleggen stond bij ons centraal.

Instaleren en configureren:		Je moet beide systemen instaleren om te zien hoe dit werkt.

Ook doe je dit om de werking van beide systemen te testen.

Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen:	We kwamen af en toe dingen tegen die niet werkte. Dit ga je dus verhelpen om het geheel werkend te krijgen.

Feedback

Wietse:

Ik heb de samen werking met Tim weer als prettig ervaren we zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Ik heb van dit project het een en ander geleerd over draadloos netwerk aanleggen en Bluetooth netwerken, van beide onderdelen wist ik weinig.

Ik ben tevreden met wat ik geleerd heb, en ik weet nu het een en ander van WIFI en Bluetooth. Ik ben wel tevreden met het verslag, dat het goed en duidelijk  neergezet is, stap voor stap. De volgende keer zou ik het zo weer doen zoals dat ik nu heb gedaan.

Tim

Ik vond het een leuk project, vooral omdat ik helemaal of bijna niks van WIFI af wist. Daarom denk ik dat ik hier best veel van heb geleerd omdat het nogal een vrij pittige opdracht is en je veel moet opzoeken.

Maar doordat je dingen moet opzoeken leer je het gaande weg wel snel en je pikt het ook snel op. De samenwerking was weer als vanouds met Wietse en het project was dan ook snel afgerond. We hadden een duidelijke taakverdeling en iedereen hield zich ook aan deze taakverdeling daardoor was het project snel af.

We hebben dit project samen weer tot een goed einde gebracht en daar ben ik trots op.